## Slide 1
工程造价管理基础一课通
国网河北省电力有限公司
FOUNDATION OF PROJECT COST MANAGEMENT

## Slide 2
目录
CONTENT
决策阶段造价管理
可研估算的作用解析
可研估算的深度要求
可研到初设的移交管理
可研调整的管理要求

## Slide 3
教学目标
理解可研估算的作用与意义
掌握可研估算的深度要求
把握可研到初设移交的管理规定
准确把握可研调整的具体要求

## Slide 4
可研估算的作用解析
可研估算是主管部门审批项目建议书、编制项目规划、确定建设规模的参考依据。
可研估算的深度要求
符合输变电工程可研内容深度的规定，计算准确、合理；编制依据、内容、工作重点、防错漏、编制质量、估算精度等应符合深度要求的具体细则。
可研调整的管理
满足调整条件的工程方可进行可研调整，可以进行可研调整的工程可分为复审、复核两类。
可研到初设移交要求
可研到初设移交应符合《输变电工程可研向初设移交条件清单》中对工程可行性研究与初步设计阶段界面衔接工作的具体要求。
课程导入

## Slide 5
本次课程将决策阶段造价管理分为可研估算的作用与意义、可研估算的深度要求、可研调整的具体要求、可研到初设移交管理四部分，分别对可研估算的作用进行解析，讲解可研估算的深度要求，介绍可研调整的管理，并对向初设阶段移交工作的要求进行详述，帮助我们了解决策阶段造价管理的具体内容。
课程大纲

## Slide 6
可行性研究投资估算的作用
第一章
THE ROLE OF FEASIBILITY STUDY IN INVESTMENT ESTIMATION

## Slide 7
可研估算是什么
可行性研究投资估算（简称可研估算）是指以可行性研究文件、方案设计为依据，按照《电网工程建设预算编制与计算规定》及估算指标或概算定额等计价依据，对拟建项目所需总投资及其构成进行的预测和计算。
项目技术经济评价
投资决策
可行性研究投资估算

## Slide 8
可研估算的作用
主管部门审批项目建议书的依据
设计阶段造价控制的依据
编制项目规划的依据
确定建设规模的依据
作用

## Slide 9
可研估算的深度要求
第二章
DEPTH REQUIREMENTS FOR FEASIBILITY STUDY

## Slide 10
估算的深度要求
必须符合输变电工程可行性研究报告内容深度的规定
计算准确
编制合理

## Slide 11
估算的深度要求
估算编制依据
变电站
换流站
通信站
串联补偿站
估算编制依据
输电线路工程
（含OPGW光缆）
推荐站址
主要工艺流程
主要技术方案
确定的编制原则
初步选定的路径
主要技术条件
确定的编制原则

## Slide 12
估算的深度要求
可研估算
作为正式成品出版
应编制
总估算表
各专业汇总估算表
其他费用计算表
工程概况
主要技术经济指标
必要时：
还应包含不同站址（/线路路径）
方案的可研对比表

## Slide 13
估算的深度要求
可研估算编制工作过程
确定工程量
编制估算
参照同等或类似规模工程核查，提出反馈意见
对不能直接计算而影响较大的工程量进行确定
专业设计人员
造价人员

## Slide 14
估算的深度要求
工程内容、
费用构成齐全
不提高或
降低估算标准
不少算、
不重复计算
计算合理
可研估算应做到

## Slide 15
估算的深度要求
造价变动的因素
物价上涨
物价上涨
供求关系
供求关系

## Slide 16
估算的深度要求
估算的精度
应能满足控制初步设计概算要求
尽量减少投资估算的误差

## Slide 17
可研调整的管理要求
第三章
MANAGEMENT REQUIREMENTS FOR FEASIBILITY STUDY ADJUSTMENT

## Slide 18
可研调整管理
满足什么条件的工程可研需要履行可研调整程序呢？
已获得可研批复的220、110（66）kV输变电工程
工程类型
满三年仍未开工
时限与变化程度
可研技术方案或投资估算发生较大调整

## Slide 19
可研调整管理
可研调整程序的分类
以国家电网公司文件或省公司文件形式批复
复审
以国家电网公司部门文件或省公司部门文件形式批复
复核

## Slide 20
工程总体变化的程度不同，其履行的程序也不同，对以下的工程变化，请按履行程序的不同进行分类
互动选择
A.变压器主变台数发生变化
B.主变容量发生变化
C.单项工程超过原可研批复投资25%
D.由站址变化引起的建筑工程费用增加25%
A和C需要复审、而B和D需要复核即可
Notes: 安全隔离网购置的费用按照预算规定是应该计入安全文明施工费；在新的预算规定中在前期工作费中增加了社会稳定风险评估产生的相应费用；已征用土地建筑的拆出费用应当计入余物清理费；在安全文明施工费中包含了环境保护费用，所以为达到环保部门要求所需的费用也应当计入安全文明施工费中。

## Slide 21
需要进行复审类输变电工程主要包括
单项工程投资未超过原可研批复投资20％，但建设方案和建设规模发生重大变化
三
单项输变电工程投资超过原可研批复投资的20％及以上的项目。
二
可研已获批复满三年仍未开工的输变电工程。
一
可研调整管理

## Slide 22
单项工程投资未超过原可研批复投资20％，但建设方案和建设规模发生重大变化
三
可研调整管理
本期高压侧出线回路数或接入点发生变化。
本期或远期主变压器台数发生变化。
变电部分主要技术方案发生重大变化。
线路主要技术方案发生重大变化。
总部单独明确需要复审的输变电工程。

## Slide 23
增加额10%~20%
单项输变电工程投资增加额在原可研批复的10％（含10％）～20％之间且不需要进行复审的项目
增加额10%
单项投资不超过原可研批复投资的10％，但建设方案和建设规模发生较大变化
35kV及以下
由省公司参照执行
可研调整管理
需要进行复审类输变电工程主要包括

## Slide 24
增加额10%
单项投资不超过原可研批复投资的10％，但建设方案和建设规模发生较大变化
可研调整管理
变电站本期主变压器容量发生变化
220kV变电站的110（66）kV出线回路数本期发生变化
线路导线截面发生变化或线路由单回路改为同塔双回（包括同塔双回单侧挂线）架设
变电站由常规无功补偿装置改为部分或全部动态无功补偿装置，新增常规无功补偿装置或动态无功补偿装置
输变电工程接入系统一次方案不变，变电部分主要技术方案发生较大变化
输变电工程接入系统一次方案不变，线路部分主要技术方案发生较大变化，如路径长度增加20%以上、常规导线改为新型增容导线等
总部单独明确需要进行复核的输变电工程

## Slide 25
可研到初设的移交管理
第四章
FEASIBILITY STUDY TO PRELIMINARY DESIGN TRANSFER MANAGEMENT

## Slide 26
职责分工
可研到初设移交
发展策划部门
建设部门
是可研归口管理部门
负责可行性研究阶段管理工作
负责按照“清单”内容移交给建设部门
是初步设计归口管理部门
负责初步设计阶段管理工作
负责接收、核实移交的文件

## Slide 27
衔接工作流程
可研到初设移交
初步设计评审会议
移交工作
7日前

## Slide 28
衔接工作流程
可研到初设移交
移
交
工
作
发展策划部门
建设部门
按“清单”中所列的移交内容与建设部门进行移交
对移交内容进行确认核实
将签字齐全的“清单”送达评审单位及有关部门

## Slide 29
输变电工程可研向初设移交条件清单（220kV 及以下）
可研到初设移交
序号 | 可研向初设移交条件 | 发展部确认 | 建设部确认
1 | 项目核准文件 | 是□ 否□ | 是□ 否□
2 | 可行性研究批复文件 | 是□ 否□ | 是□ 否□
3 | 变电站选址意见书、站址协议（有效期内） | 是□ 否□ | 是□ 否□
4 | 线路路径协议（有效期内）、重要交叉跨越等协议、规划、土地协议、跨越林地等的协议证明。 | 是□ 否□ | 是□ 否□
5 | 视工程具体情况落实地质、地震、矿产、文物、电信、军事、民用航空、航道、公路、石油天然气、草原行政、林业行政、风景名胜区、自然保护区、河道、水利等专项协议。 | 是□ 否□ | 是□ 否□
6 | 有关专业过渡方案 | 是□ 否□ | 是□ 否□
7 | 代征地依据 | 是□ 否□ | 是□ 否□
8 | 同一项目由多方出资时，应提供出资分摊依据 | 是□ 否□ | 是□ 否□
发展策划部主任： 建设部主任： 建设分管领导： 年 月 日

## Slide 30
输变电工程可研向初设移交条件清单（500kV 及以上）
可研到初设移交
序号 | 可研向初设移交条件 | 发展部确认 | 建设部确认
1 | 项目核准文件 | 是□ 否□ | 是□ 否□
2 | 可行性研究批复文件 | 是□ 否□ | 是□ 否□
3 | 变电站选址意见书、站址协议（有效期内） | 是□ 否□ | 是□ 否□
4 | 线路路径协议（有效期内）、重要交叉跨越等协议、规划、土地协议、跨越林地等的协议证明。 | 是□ 否□ | 是□ 否□
5 | 视工程具体情况落实地质、地震、矿产、文物、电信、军事、民用航空、航道、公路、石油天然气、草原行政、林业行政、风景名胜区、自然保护区、河道、水利等专项协议。 | 是□ 否□ | 是□ 否□
6 | 有关专业过渡方案 | 是□ 否□ | 是□ 否□
7 | 代征地依据 | 是□ 否□ | 是□ 否□
8 | 同一项目由多方出资时，应提供出资分摊依据 | 是□ 否□ | 是□ 否□
经研院前期主管部门主任： 经研院建设管理中心主任： 经研院分管建设管理中心领导：
属地公司发展策划部主任： 属地公司建设部主任： 属地公司建设分管领导： 年 月

## Slide 31
衔接工作流程
可研到初设移交
评审单位
对工程初步设计文件、移交“清单”内容进行初步审核，
确认是否具备评审条件
如不能满足要求需要推迟召开评审会议的，应于评审会议计划时间 2 个工作日前通知项目法人单位和初设批复单位

## Slide 32
衔接工作内容
可研到初设移交
项目核准文件
可行性研究批复文件
相关协议
有关专业过渡方案
代征地依据
出资分摊依据

## Slide 33
其他
可研到初设移交
110千伏及以上输变电工程应严格按照本要求执行
35 千伏及以下工程参照执行

## Slide 34
课程结束
END OF COURSE